ГБОУ ДОД ВО «СДЮСШОР водных видов спорта»

УТВЕРЖДАЮ

Директор

_______________Т.Н. Винокурова

Приказ № 82 от 04.09.2013 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для неэлектротехнического персонала

г. Воронеж

2013

- Общие требования охраны труда

1.1  Настоящая инструкция распространяется на неэлектротехнический персонал, у которого при выполнении своих трудовых обязанностей может возникнуть опасность поражения электрическим током.

1.2  Инструктаж неэлектротехнического персонала может проводить сотрудник из числа электротехнического персонала,  имеющий III группу по электробезопасности.

Работник, проводящий инструктаж и присвоение I группы по электробезопасности, должен быть уполномочен на это распоряжением ответственного за электрохозяйство или руководителем предприятия.

1.3  При инструктаже до инструктируемого должны быть доведены элементарные представления об опасности электрического тока, мерах безопасности на обслуживаемом участке, методах оказания доврачебной помощи при несчастных случаях.

1.4  Инструктаж завершается проверкой (путем устного опроса) усвоения сотрудником мер безопасности на рабочем месте и методов оказания первой помощи пострадавшим   при несчастных случаях.

1.5  Работникам, прошедшим инструктаж и усвоившим требования настоящей инструкции, присваивается I группа по электробезопасности с оформлением в журнале проверки знаний; удостоверение не выдается.

  - 1.6  Перечень профессий и должностей, подлежащих инструктажу в объеме I группы по электробезопасности, утверждается  руководителем предприятия.

  - 1.7    Присвоение и подтверждение I группы по электробезопасности проводится не реже 1 раза в год.

  - 1.8  При несчастном случае на производстве работники должны вы-

полнять следующие действия: поставить в известность об этом своего руководителя работ, оказать пострадавшему доврачебную помощь, вызвать, при необходимости, скорую помощь по тел. 03, сообщить директору ОГОУ ДОД «СДЮСШОР водных видов спорта» по телефону 266-377.

На рабочем месте необходимо сохранить обстановку и состояние оборудования в том виде, какими они были в момент несчастного случая, если это не угрожает безопасности окружающих. Это облегчит расследование причин и обстоятельств несчастного случая и даст возможность разработать меры по предупреждению повторных травм.

- Требования охраны труда перед началом работы

2.1  Перед началом работы необходимо внимательно осмотреть используемое оборудование, убедиться в надежности подключения его к электросети, отсутствии повреждений, розеток, вилок, изоляции проводов электропитания.

2.2  При обнаружении каких-либо нарушений требований электробезопасности следует  сообщить об этом своему непосредственному  руководителю, который обязан принять меры по устранению нарушений.

3  Требования охраны труда во время работы

3.1   В течение рабочего дня каждый сотрудник должен выполнять только ту работу, которая входит в его трудовые обязанности и по ней проведен инструктаж на рабочем месте. В случае получения задания на выполнение работы иного характера с использованием оборудования, которое отличается от оборудования на рабочем месте, необходимо потребовать от руководителя, выдавшего такое задание, проведения инструктажа по безопасному проведению работ, исключению возможности поражения электротоком.

3.2  В случае появления сбоев в работе оборудования проводить работы по наладке этого оборудования самостоятельно не разрешается. Такие работы должны выполнять специалисты в соответствии с их должностными обязанностями.

3.3  Работникам предприятия запрещается открывать электрощиты, самостоятельно заменять электрические лампы, производить ремонт выключателей, вилок, розеток и других электроустановок, трогать и перемещать провода электропитания, проводить какие-либо другие работы, при которых не исключается возможность контакта с токоведущими частями.

4 Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1  В случае возникновения аварийной ситуации необходимо  выключить оборудование, поставить в известность руководителя  и выполнять его указания.

4.2	Каждый работник должен уметь оказывать доврачебную помощь. Помощь необходимо оказывать немедленно, непосредственно на месте происшествия. Оказание помощи надо начинать с самого существенного, что угрожает здоровью или жизни человека.

4.3  В случае поражения электрическим током необходимо выполнять следующие действия: освободить пострадавшего от действия электрического тока путем отключения электрооборудования, которого касается пострадавший. В случае невозможного быстрого отключения установки пострадавшего необходимо оттянуть за одежду (если она сухая и отстает от тела) или отделить пострадавшего от токонесущей части каким-либо предметом, не проводящим электрический ток. Оценить его состояние. Для определения состояния пострадавшего необходимо провести следующие мероприятия:

-   уложить пострадавшего спиной на твёрдую поверхность;

-    проверить наличие у пострадавшего дыхания (определяется по движению грудной клетки);

-    проверить наличие у пострадавшего пульса;

-    проверить состояние зрачка: широкий или узкий (широкий зрачок свидетельствует о резком ухудшении кровоснабжения мозга).

Выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего в порядке срочности (восстановить проходимость дыхательных путей, провести искусственное дыхание, наружный массаж сердца); поддержать основные жизненные функции пострадавшего до прибытия медицинского работника.

4.4  Если пострадавший сначала был в состоянии обморока, а затем пришел в сознание, то его следует уложить в удобное положение и до прихода врача обеспечить ему покой, наблюдая за ним.

4.5  Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но у него устойчивое дыхание и прощупывается пульс, то его следует удобно уложить, расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха, периодически подносить к носу вату, смоченную в нашатырном спирте, и обеспечить покой до прибытия медицинской помощи.

4.6  При отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса на сонной артерии  нанести удар кулаком по грудине, приложить холод к голове, приподнять ноги и приступить к проведению искусственного дыхания и наружного массажа сердца.

При электрических ожогах и ранах необходимо наложить повязки, при переломах костей конечностей — шины.

## 4.7 Недопустимо: прикасаться к пострадавшему без предварительного обесточивания, прекращать реанимационные мероприятия до появления признаков биологической смерти.

4.8 Во всех случаях поражения электрическим током пострадавшему необходимо вызвать скорую помощь по тел. 03.

5 Требования охраны труда по окончании работ

5.1  После окончания работы все оборудование должно быть обесточено.

5.2  Необходимо также провести осмотр оборудования и всех электрических устройств с целью выявления возможных отклонений от требований электробезопасности, возникших в течение рабочего дня.

6  Ответственность за невыполнение инструкции

  - Работники несут ответственность за нарушение требований  настоящей инструкции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.