ГБОУ ДОД ВО

«СДЮСШОР водных видов спорта»

УТВЕРЖДАЮ

Директор

_______________Т.Н. Винокурова

Приказ № 82 от 04.09.2013 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

при выполнении работ с клеями

г. Воронеж

2013

- Общие требования охраны труда

  - Настоящая инструкция по охране труда определяет требования безопасности при выполнении работ с клеями  БФ и 88.

  - При использовании клея  БФ и 88 выполняются следующие виды работ: склеивание металлических предметов, биметаллических предметов, пластмасс и резины.

  - Клей 88 представляет собой раствор полимеров и бутилфенолформальдегидной смолы.

Клей БФ представляет собой раствор полимеров в растворителе, содержащем в своем составе спирт, ацетон, бензин.

  - Все, вновь поступившие на работу, допускаются к выполнению обязанностей после прохождения вводного инструктажа по охране труда, вводного противопожарного инструктажа, первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте и первичного противопожарного инструктажа.

  - Вводный инструктаж проводит инженер по охране труда или лицо, его заменяющее, со всеми  вновь поступающими на предприятие рабочими, специалистами  независимо от характера производства, в котором они работают, а также образования, квалификации, стажа и опыта работы. Инструктаж проводится также с работниками, командированными на предприятие, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику.

  - Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой и противопожарный инструктаж проводит непосредственный руководитель работ.

  - О проведении инструктажа и проверке знаний делается запись в журнале регистрации инструктажа с подписью инструктируемого и инструктирующего.

  - Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной работы:

- со всеми вновь принятыми работниками,

- с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, практикантами и другими лицами, участвующими в производственной деятельности предприятия.

  - Первичный инструктаж по охране труда и первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится с каждым работником  индивидуально с практическим показом безопасных приемов труда.

  - Работники допускаются к самостоятельной работе после прохождения стажировки, проверки теоретических знаний и практических навыков работы.

  - Повторный и противопожарный инструктаж проходят все работники, независимо от квалификации, образования и стажа не реже, чем один раз в три месяца.

  - Внеплановый инструктаж проводится при изменении правил по охране труда, замене и модернизации оборудования, приспособлений и инструментов, нарушении работниками требований безопасности труда, которые привели к травмам, аварии, пожару, взрыву.

  - Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузочно-разгрузочные работы, уборка территории, разовые работы вне предприятия и т.д.); ликвидации последствий аварий и катастроф; производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск.

  - В случае возникновения в процессе работы каких-либо вопросов, связанных с ее безопасным выполнением, необходимо обратиться к своему непосредственному или вышестоящему руководителю.

  - Работникам, допущенным к выполнению работ, следует соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные в организации.

  - В соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка работники обязаны:

- соблюдать требования по охране труда, производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;

- соблюдать режим труда и отдыха;

- незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу здоровью и жизни людей, а также о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении своего здоровья.

  - При выполнении своих обязанностей рабочими, специалистами возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- пожароопасность;

- токсичность химических веществ;

1.18		Источником пожароопасности являются пары клея, которые могут загореться от открытого пламени.

Источником токсического отравления в помещении являются  пары органических растворителей  входящие в состав клея, при отключении вытяжной вентиляции.

1.19	При несчастном случае на производстве работники должны выполнять следующие действия:  поставить в известность об этом своего руководителя работ, оказать пострадавшему доврачебную помощь, при необходимости вызвать скорую помощь по телефону 03.

1.20	На рабочем месте необходимо сохранить обстановку и состояние оборудования в том виде, какими они были в момент несчастного случая, если это не угрожает безопасности окружающих. Это облегчит расследование причин и обстоятельств несчастного случая и даст возможность разработать меры по предупреждению повторных травм.

  - Согласно типовым отраслевым нормам администрация обязана выдавать работнику средства индивидуальной защиты:

- халат,

- фартук,

- перчатки резиновые,

- очки защитные.

  - Работник обязан соблюдать правила личной гигиены: перед приемом пищи вымыть руки теплой водой с мылом. Пищу необходимо принимать в специально оборудованных для этой цели помещениях.

2 Требования охраны труда перед началом работы

2.1 Надеть спецодежду.

2.2 Осмотреть, привести в порядок и надеть средства индивидуальной защиты.

2.3 Проверить эффективность работы вытяжной вентиляции поднесенной к ней полоской бумаги,  включить вытяжную вентиляцию за (15-20) минут до начала работ с применением клея.

2.4 Внимательно осмотреть свое рабочее место, убрать с него, а также с проходов, ненужные предметы, тару и т.д.

2.5 Визуально убедиться в нормальном  освещении рабочего места.

2.6 Подготовить материалы и приспособления, необходимые для работы.

2.7 Легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) и клеи, содержащие ЛВЖ, должны  храниться в металлической посуде, или при технологической надобности в толстостенных бутылях только в специальных кладовых или в запирающихся металлических шкафах со стеклами и дном, выложенными негорючими материалами. Места хранения ЛВЖ должны располагаться вдали от выходной двери, от нагревательных приборов, в защищенных от солнца местах с удобным подходом к ним.

2.8 На шкафах и ящиках должна быть нанесена четкая надпись с указанием общего количества ЛВЖ, которую разрешается хранить в данном помещении. Шкафы должны быть оборудованы местной вытяжной вентиляцией.

2.9 При работе с клеями и ЛВЖ должны быть подготовлены средства пожаротушения.

3  Требования охраны труда во время работы

3.1 В пожаро- и взрывобезопасной среде работу следует производить с малым количеством клея, вдали от основной массы  этого вещества, инструментом, изготовленным из цветных металлов.				3.2  Для переноски клеев и ЛВЖ внутри производственных помещений нужно применять плотно закрытые банки или бутыли малой емкости, помещенные в металлическую обрешетку с ручкой для удобства переноса.

3.3 Клеи,  растворители  хранить  в  исправной,  плотно закрывающейся  емкости,  снабженной  этикетками    с  точным наименованием содержащихся   материалов.   Не  хранить  материалы  неизвестного  состава.

4  Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1 В случае возникновения аварийных  ситуаций необходимо немедленно прекратить работу, сообщить о случившемся руководителю подразделения и соответствующим службам:

- при возникновении пожара по тел. 34-94;

- в отдел охраны труда и экологической безопасности (ООТ и ЭБ) по телефону 34-13. Принять необходимые меры по ликвидации опасной ситуации до прибытия сотрудников специальных служб, а также предупреждать об опасности приближающихся людей.

4.2 О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец должен известить непосредственного  руководителя работ, который должен сообщить о случившемся в ООТ и ЭБ.

4.3 При отравлении парами органических растворителей, входящих в состав клея  следует вынести или вывести пострадавшего из зоны отравления, уложить его, приподнять ноги, расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, укрыть, обеспечить приток свежего воздуха, давать нюхать нашатырный спирт.

4.4 Сообщить непосредственному или вышестоящему руководителю и находящимся в помещении сотрудникам о пожаре и вызвать пожарную охрану по телефону 34-94;  принять посильные меры по тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

4.5 Случайно   пролитый  на  пол  клей,   собрать сухой  ветошью,  большое  количество пролитого клея  перед  уборкой засыпать сухим песком. Для уборки применять инвентарь  из материалов, не образующих  искру  (деревянные  лопатки,  совки  из цветных металлов  и т.п.). Использованную ветошь убирать в специально отведенное место.

5 Требования охраны труда по окончании работ

5.1 Привести в порядок свое рабочее место.

5.2 Оставшийся клей перелить в герметичную тару плотно ее закрыть и поставить в шкаф для хранения.

5.3 Снять спецодежду и другие средства индивидуальной защиты и повесить в специально предназначенное место.

5.4 Инструмент, детали и другой материал убрать в отведенное для этой цели место.

5.5 Отключить вытяжную вентиляцию через (15-20) минут после окончания работы.

5.6 Об имевших место недостатках в области охраны труда известить мастера или руководителя работ.

5.7 Вымыть руки теплой водой с мылом.

6  Ответственность за невыполнение инструкции

  - Работники несут ответственность за нарушение требований настоящей инструкции в соответствии с  действующим законодательством Российской Федерации.